### Menuiserie extérieure en chlorure de polyvinyle (PVC)  27-02-2012 Deceuninck  ZENDOW#NEO STANDARD

##### Définition

Les profilés pour châssis Deceuninck sont conçus de manière à former des portes et fenêtres en PVC complètement assemblées, offrant une isolation thermique et acoustique, livrables avec vitrage simple ou multiple, seuil et divers modes d’ancrage mural.
Tous les types de châssis sont réalisables : ouvrants vers l’intérieur ou l’extérieur, fenêtres fixes, oscillo-battantes, portes, portes coulissantes ainsi que leurs combinaisons.
Le système comprend plusieurs chambres destinées à l’évacuation des condensats et au placement de renforts thermiques en PVC recyclé. Les profilés de base ont une hauteur nominale de 70 mm. L’étanchéité à l’air et à l’eau du châssis est assurée par un double joint de frappe élastique.
ZENDOW#NEO STANDARD
La série Zendow est composée d’une vaste gamme de profilés de fenêtres et de portes de haute qualité pour la construction neuve et la rénovation. Cette série garantit une meilleure isolation thermique et acoustique, une étanchéité optimale à l’eau et au vent, une sécurité renforcée.

La valeur Uf des profilés de fenêtres en PVC équipés d’un renfort thermique en PVC recyclé est au maximum de 1,21 W/m².K suivant NBN EN ISO 10077-1 ou EN ISO 10077-2.

La valeur Uf des profilés de fenêtres en PVC équipés d’un renfort thermique en PVC recyclé est au maximum de 1,16 W/m².K suivant NBN 12412-2 (Hotbox).

La matière première pour l’extrusion d’une part et le système de châssis d’autre part répondent parfaitement aux différentes normes imposées par de nombreux organismes de contrôle (agréments techniques ATG 10/H866 et ATG 10/2676). La combinaison de divers profilés permet la réalisation de châssis aux formes spéciales.

ZENDOW#NEO avec BATTEMENT CENTRAL ETROIT
Le ZENDOW donne la possibilité aux châssis double ouvrants de réaliser des battements étroits en utilisant un profilé qui sert en même temps d’ouvrant et de mauclair. A l’intérieur, un profilé de finition est appliqué pour obtenir une vue symétrique. La poignée se trouve au milieu de ce profilé de finition. Le système prévoit les profilés et accessoires nécessaires pour une finition parfaite. La matière première pour l’extrusion d’une part et le système de châssis d’autre part répondent parfaitement aux différentes normes imposées par de nombreux organismes de contrôle (agréments techniques ATG 10/H866 et ATG 10/2676).

ZENDOW#NEO AUTENTICA®
Deceuninck renouvelle les traditions et offre la gamme complète caractéristique de couleurs Deuctone pour les fenêtres qui satisfont le désir de châssis durables aux formes intemporelles.
La base de cette série de fenêtres est la série ZENDOW ou ZENDOW ROYAL. Une gamme de moulures assure la valeur ajoutée. Ces châssis offrent une plus-value lors de restaurations de bâtiments classés, des maisons mitoyennes aux maisons de maître mais aussi dans la nouvelle construction de maisons de style. 4 types sont disponibles : Romantic, Renaissance, Baroc et Arboré.

##### Généralités

Les mesures données sont des mesures de gros-œuvre.  Avant de fabriquer les portes et fenêtres, les mesures doivent être contrôlées sur le chantier. Les dessins accompagnant le dossier doivent être suivis, toutes modifications doivent être présentées pour approbation à l’auteur du projet ou au maître d’ouvrage.
Tous les profilés sont du même fournisseur.

##### Matériau:

###### Matière première

Les portes et fenêtres sont fabriquées en profilés creux extrudés en PVC non plastifié très résistant aux chocs. Le compound PVC, stabilisé au Ca-Zn, doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc. Le compoundage est certifié ISO 9001.

Suivant les qualifications de l’UBAtc et du STS 52.3 ‘menuiseries extérieures en PVC’, le module d’élasticité du compound PVC est supérieur à 2600 N/mm² et la température du point Vicat est supérieure à 79°C. En outre, les profilés doivent être conformes à la classe A3 suivant l’Arrêté Royal du 7 juillet 1994, approuvé par l’AR du 19 décembre 1997 et répondre à la norme française NF P 92-501 en ce qui concerne la réaction au feu. Le compound doit compter ≥ 5 parts sur cent de TiO2 (dioxyde de titane) afin de stabiliser les couleurs.

###### Profilés

L’extrusion est certifiée ISO 9001.

Les profilés principaux se composent de cinq chambres, à savoir une chambre de drainage ou de décompression située du côté extérieur du profilé et d'une chambre de renfort en partie centrale. Les autres chambres sont des chambres d'isolation et servent également comme cloison supplémentaire pour la fixation des charnières. Pour des exigences et des données plus précises, voir fabrication - drainage et décompression.

ZENDOW#NEO STANDARD

Le système pour menuiseries doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.
Les châssis sont constitués de profilés de châssis standard avec des dimensions principales de ( 64x70 mm pour le dormant, ( 80x70 mm pour la traverse et ( 80x70 mm pour l’ouvrant. Pour tous les châssis dont les dimensions le permettent (le calcul de résistance à l’appui), il faut utiliser des profilés avec une section plus petite avec des dimensions principales de 54x70 mm au maximum pour le dormant et 72x70 mm au maximum pour l’ouvrant. Ceci permet de rendre le châssis plus mince et la surface vitrée plus grande.
Le fond de la feuillure des profilés principaux est divisé en deux zones par un ergot.  Cet ergot rend les gâches moins accessibles en cas d’effraction.  La première zone est horizontale et permet le placement des gâches de la quincaillerie et la réalisation de la fixation directe du châssis dans une zone sèche du profilé. La deuxième partie, située du côté extérieur, est inclinée de 5° pour garantir l’efficience de l’évacuation des eaux d’infiltrations via le drainage.
La feuillure extérieure des profilés principaux est caractérisée par un arrondi (rayon de 8 mm) se terminant par un angle de 5° par rapport au plan du vitrage pour donner un aspect esthétique plus mince.

ZENDOW#NEO avec BATTEMENT CENTRAL ETROIT (en option)
Le système pour menuiseries doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.
Pour des châssis double ouvrants, l’utilisation d’un battement étroit est obligatoire. Le battement étroit réalise en même temps la fonction d’ouvrant et de mauclair qui donne un aspect très mince et symétrique jusqu’à ( 116 mm si les profilés le permettent (le calcul de résistance à l’appui).
A l’intérieur, une moulure décorative est placée pour obtenir un aspect symétrique. La poignée se trouve au milieu de cette moulure.

Le système prévoit les profilés de finition et les pièces d’injections nécessaires pour une finition parfaite.

ZENDOW#NEO STANDARD AUTENTICA ROMANTIC
Le système de base  pour menuiseries doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.
Les châssis sont constitués de profilés de châssis standard avec des dimensions principales de ( 70x70 mm pour le dormant, ( 80x70 mm pour la traverse et ( 80x70 mm pour l’ouvrant. Pour tous les châssis dont les dimensions le permettent (le calcul de résistance à l’appui), il faut utiliser des profilés ouvrants avec une section plus petite, c’est-à-dire des dimensions principales maximales de 72x70 mm. Ceci permet de rendre le châssis plus mince et la surface vitrée plus grande.
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives se composent d’une combinaison d’aluminium et/ou de mousse PVC rigide dotée d’une couche supérieure en PVC équipé d’un revêtement extérieur (coating Decoroc  ou filmage). Le revêtement extérieur est de la même couleur et possède les mêmes caractéristiques que les profilés principaux.
Le dormant en bas est muni d’une moulure de ( 65 mm de haut et ( 22 mm de profondeur. Le dessus présente une inclinaison de (15° qui garantit une bonne évacuation de l’eau. En dessous, l’inclinaison est de (10° pour un bon égouttage. Sa forme est arrondie et s’élargit dans le bas.
Les traverses sont munies de moulures en demi-lune de ( 30 mm de haut et ( 20 mm de profondeur. Le croisement des moulures en demi-lune est réalisé par une pièce d’injection en forme de pyramide tronquée (base de ( 40x40 mm), surmontée à l’avant par une pastille ronde. Des pièces décoratives d’injection (( 51 mm par ( 23 mm de haut) se placent aux extrémités aveugles des moulures en demi-lune ou aux extrémités du mauclair. La pièce d’injection est munie de saillants demi-ronds.
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives sont du même fournisseur que les profilés principaux.
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives doivent être présentées à l’auteur de projet avant la signature de l’attribution du marché.
Les directives spécifiques les plus récentes, venant du fournisseur des profilés, doivent être suivies. Veuillez-vous informer des instructions de pose pour des moulures décoratives.

AUTENTICA RENAISSANCE
Le système de base pour menuiseries doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.
Les châssis sont constitués de profilés de châssis standard avec des dimensions principales de ( 70x70 mm pour le dormant, ( 80x70 mm pour la traverse et ( 80x70 mm pour l’ouvrant. Pour tous les châssis dont les dimensions le permettent (le calcul de résistance à l’appui), il faut utiliser des profilés ouvrants avec une section plus petite avec des dimensions principales de 72x70 mm au maximum. Ceci permet de rendre le châssis plus mince et la surface vitrée plus grande.
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives se composent d’une combinaison d’aluminium et/ou de mousse PVC rigide dotée d’une couche supérieure en PVC équipé d’un revêtement extérieur (coating Decoroc  ou filmage). Le revêtement extérieur est de la même couleur et possède les mêmes caractéristiques que les profilés principaux.
Le dormant en bas est muni d’une moulure de ( 65 mm de haut et ( 22 mm de profondeur. Le dessus présente une inclinaison de (15° qui garantit une bonne évacuation de l’eau. En dessous, l’inclinaison est de (10° pour un bon égouttage. Sa forme est arrondie et s’élargit dans le bas.
La traverse horizontale est munie d’une moulure de ( 75 mm de haut et ( 35 mm de profondeur. Le dessus présente une inclinaison de (15° qui garantit une bonne évacuation de l’eau. Elle possède des quarts-de-rond saillants et des rainures aménagées sur la longueur. La moulure se rétrécit dans le bas.
Le mauclair est muni d’une moulure carrée de ( 47 mm de large et ( 8 mm de profondeur. L’avant de la moulure est orné de 3 rainures en demi-lune d’une largeur de (7 mm. Le bas de la moulure est fini par une pièce d’injection de ( 102 mm de haut et ( 47 mm de large. Le dessous de la pièce d’injection présente une inclinaison de (15° qui garantit un bon égouttage. La pièce d’injection est arrondie et épouse la forme de la moulure décorative du dormant en bas. Le haut de la moulure est fini par une pièce d’injection de ( 116 mm de haut et ( 47 mm de large. Dans le bas, la largeur atteint ( 8 mm afin de former un raccord parfait avec la moulure. La pièce moulée par injection présente plusieurs saillies horizontales en demi-lune et 2 rainures verticales. 
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives sont du même fournisseur que les profilés principaux.
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives doivent être présentées à l’auteur de projet avant la signature de l’attribution du marché.
Les directives spécifiques les plus récentes, venant du fournisseur des profilés, doivent être suivies. Veuillez-vous informer des instructions de pose pour des moulures décoratives.

ZENDOW#NEO STANDARD AUTENTICA BAROC
Les châssis sont constitués de dormants en forme bloc et de profilés standards pour les ouvrants et les traverses. Les surfaces à l’extérieur des profilés bloc sont biseautées pour avoir un aspect plus mince. Les dimensions principales sont  ( 64x115 mm pour le dormant, (80x70 mm pour la traverse et ( 80x70 mm pour l’ouvrant.
Pour tous les châssis dont les dimensions le permettent (le calcul de résistance à l’appui), il faut utiliser des profilés avec une section plus petite avec des dimensions principales maximales de 72x70 mm pour l’ouvrant. Ceci permet de rendre le châssis plus mince et la surface vitrée plus grande.
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives se composent d’une combinaison d’aluminium et/ou de mousse PVC rigide dotée d’une couche supérieure en PVC équipé d’un revêtement extérieur (coating Decoroc  ou filmage). Le revêtement extérieur est de la même couleur et possède les mêmes caractéristiques que les profilés principaux.
Le dormant en bas est muni d’une moulure de ( 65 mm de haut et ( 22 mm de profondeur. Le dessus présente une inclinaison de (15° qui garantit une bonne évacuation de l’eau. En dessous, l’inclinaison est de (10°  pour un bon égouttage. Sa forme est arrondie et s’élargit dans le bas.
La traverse horizontale est munie d’une moulure de ( 75 mm de haut et ( 35 mm de profondeur. Le dessus présente une inclinaison de (15° qui garantit une bonne évacuation de l’eau. Elle possède des quarts-de-rond saillants et des rainures aménagées sur la longueur. La moulure se rétrécit dans le bas.
Le mauclair est muni d’une moulure carrée de ( 47 mm de large et ( 16 mm de profondeur. L’avant de la moulure est orné de 3 rainures en demi-lune d’une largeur de (7 mm. Le bas de la moulure est fini par une pièce d’injection de ( 102 mm de haut et ( 47 mm de large. Le dessous de la pièce d’injection présente une inclinaison de (15° qui garantit un bon égouttage. La pièce d’injection est arrondie et épouse la forme de la moulure décorative du dormant en bas. Le haut de la moulure est fini par une pièce d’injection de ( 116 mm de haut et ( 47 mm de large. Dans le bas, la largeur atteint ( 16 mm afin de former un raccord parfait avec la moulure. La pièce moulée par injection présente plusieurs saillies horizontales en demi-lune et 2 rainures verticales. 
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives sont du même fournisseur que les profilés principaux.
Les moulures décoratives et pièces d’injection décoratives doivent être présentées à l’auteur de projet avant la signature de l’attribution du marché.
Les directives spécifiques les plus récentes, venant du fournisseur des profilés, doivent être suivies. Veuillez-vous informer des instructions de pose pour des moulures décoratives.

ZENDOW#NEO STANDARD AUTENTICA ARBORE
Le système de base pour menuiseries doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.
Les châssis sont constitués de profilés de châssis standard avec des dimensions principales de ( 70x70 mm pour le dormant, ( 80x70 mm pour la traverse et ( 80x70 mm pour l’ouvrant. Pour tous les châssis dont les dimensions le permettent (le calcul de résistance à l’appui), il faut utiliser des profilés ouvrants avec une section plus petite avec des dimensions principales de 72x70 mm au maximum. Ceci permet de rendre le châssis plus mince et la surface vitrée plus grande.

Autentica Arboré se distingue par la finition spécifique de l’assemblage du coin comme celle des châssis en bois.  Pour ces assemblages partiellement soudés, les prescriptions de fabrication du fournisseur de profilés et du fabricant de machine doivent être parfaitement respectées.  Cet assemblage de coin partiellement soudé est défini sous le nom de assemblage HVL (Hout-Verbindings Look).

Les profilés arborés sont disponibles dans toute la gamme Deuctone, avec une finition Coating Decoroc ou l’habillage d’un film.

Le système de profilés doit satisfaire à la NBN ENV 13420 Methode 3.

Couleurs

DEUCTONE MASS COLOURED, BLANC
Les profilés sont intégralement colorés blanc dans la masse, approchant RAL 9016. Le procédé doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc. La garantie accordée sera de 10 ans, durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l'échelon 4 sur l'échelle des gris selon ISO 105/A03. Dans ce contexte, le compound doit compter ≥ 5 parts sur cent de TiO2.

DEUCTONE MASS COLOURED, BLANC CREME
Les profilés principaux sont intégralement colorés blanc crème dans la masse, approchant RAL 9001.
La garantie accordée sera de 10 ans, durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l'échelon 4 sur l'échelle des gris selon de ISO 105/A03. Dans ce contexte, le compound doit compter ≥ 5 parts sur cent de TiO2.

DEUCTONE MASS COLOURED, GRIS
Les profilés principaux sont intégralement colorés gris dans la masse, approchant RAL 7035.
La garantie accordée sera de 10 ans, durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l'échelon 3/4 sur l'échelle des gris selon de ISO 105/A03. Dans ce contexte, le compound doit compter ≥ 5 parts sur cent de TiO2.

DEUCTONE decoroc STRUCTURE / METALLIC 
Les profilés principaux sont dotés d’un revêtement à base de polyuréthane, durci au four, chargé de granules de polyamide dur. 
A l’extérieur : RAL 1015 / 3005 / 5008 / 5011 / 6009 / 7016 / 7022 / 7023 / 7031 / 7033 / 7039 / 7042 / 8022 / 9001 / 9006 / 9007 / 9016 / RALdesign 0856010.

A l’intérieur : RAL 1015 / 3005 / 5008 / 5011 / 6009 / 7016 / 7022 / 7023 / 7031 / 7033 / 7039 / 7042 / 8022 / 9001 / 9006 / 9007 / 9016 / RALdesign 0856010. Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc. Les profilés doivent être revêtus par le fournisseur des profilés. L’épaisseur de la couche de revêtement est de 25 microns au minimum. La résistance aux rayures selon l’essai Erichsen, modèle 435, doit être plus grand que 15 N. La résistance à l’abrasion selon l’essai Taber doit être inférieure à 9 mg. Conformément à ISO 2409 (cross-cut test), l’adhésion doit convenir à la classe 1.
Les profilés principaux sont intégralement colorés blanc (approchant RAL 9016) / blanc crème (approchant RAL 9001) (pas possible si les deux côtés sont recouverts) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans, durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 3 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

DEUCTONE woodgrains STRUCTURE A L’EXTERIEUR
Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique structurée bois à l’extérieur (RAL 3005 / 5007 / 5011 / 6009 / 7001 / 7012 / 7016 / 7038 / 7039 / 8022 / 9001 / 9010 / RALdesign 2002005 / chêne or / macoré / chêne irlandais / mérisier / palissandre / noyer / gris cèdre /  chêne foncé). Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc. L’épaisseur du film PVC avec une couche acrylique est de 200 microns au minimum. La résistance en traction est de 20 N/mm² au minimum.
Les profilés sont intégralement colorés blanc (approchant RAL 9016)/ blanc crème (approchant RAL 9001) dans la masse.
La garantie accordée sera de 10 ans, durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

DEUCTONE woodgrains STRUCTURE A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR
Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique avec structure bois à l’extérieur comme à l’intérieur (RAL 3005 / 5007 / 7012 / 7016 / 7038 / 7039 / 8022 / 9001 / 9010 / RALdesign 2002005 / gris cèdre / chêne or / chêne foncé / noyer / palissandre). Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc. L’épaisseur du film PVC avec une couche acrylique est de 200 microns au minimum. La résistance en traction est de 20 N/mm² au minimum.
Les profilés sont intégralement colorés blanc dans la masse (approchant RAL 9016) / dans une couleur correspondante (pour les imitations bois).
La garantie accordée sera de 10 ans, durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

DEUCTONE woodgrains STRUCTURE A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR BICOLOR
Les profilés sont revêtus d'un film PVC avec une couche acrylique avec structure bois à l’extérieur (RAL7016 / 7039)  et RAL 9001 à l’intérieur. Les profilés revêtus doivent avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc. L’épaisseur du film PVC avec une couche acrylique est de 200 microns au minimum. La résistance en traction est de 20 N/mm² au minimum.
Les profilés principaux sont intégralement colorés blanc crème dans la masse (approchant RAL 9016).
La garantie accordée sera de 10 ans, durant lesquels la décoloration atteindra au maximum l’échelon 4 sur l’échelle des gris selon ISO 105/A03.

###### Renforts thermiques

Les profilés doivent être renforcés suivant les directives du fournisseur des profilés. La norme NBN B 25-002-1:2009 ‘Menuiseries extérieures – Prescriptions générales’, paragraphe 5.2 ‘prestations des menuiseries extérieures’ et le corrigé NBN B 25-002-1/AC:2011 prévoit un calcul de résistance. La flèche peut être 1/300 au maximum. La note de calcul conforme à la feuille d'information 1997/6 de l'UBAtc doit être présentée. 
Si les profilés sont gris dans la masse ou dotés d’un revêtement couleur ou d’un film PVC avec une couche acrylique, il faut toujours renforcer ces profilés.
Les renforts thermiques internes sont composés d’un noyau en PVC recyclé sous forme de mousse à faible densité, entouré par une couche durcie en PVC rigide, le tout symétriquement renforcé avec des fils en acier durci. Le renfort doit être fixé au profilé principal à l'aide de vis pour PVC. La distance maximale entre ces vis sera de 30 cm maximum. Les renforts seront fixés dans la chambre de renfort, jamais dans la chambre de drainage.  Le système de profilés muni de renforts thermiques doit avoir un agrément technique A/G 120118 (en demande) avec certification de l'UBAtc.

###### Les joints

Les joints sont fabriqués en TPE de qualité soudable (Thermo Plastic Elastomer). Le joint de frappe entre le dormant et l’ouvrant comme le joint de vitrage est le même profilé de joint. Le concept garantit les meilleures performances dans les deux applications. 
Seuls les joints originaux prescrits par le fournisseur des profilés peuvent être utilisés. Ces joints font partie intégrante de l’agrément technique du système de profilés.

Les joints doivent être aisément remplaçables, et résister aux agents atmosphériques et au vieillissement.
L’étanchéité à l’eau et à l’air, entre le dormant et l’ouvrant, est assurée par deux joints de frappe. Le premier joint est positionné dans la lèvre de feuillure de vitrage du dormant, le deuxième est positionné dans la lèvre de feuillure de frappe de l’ouvrant. 
L’étanchéité entre le vitrage et les profilés est assurée par un joint de vitrage.
Le joint de vitrage dans la parclose est extrudé en même temps comme la parclose lui-même et peut être enlevé et remplacé par un nouveau joint de vitrage sans devoir remplacer les parcloses.
Pour les profilés de couleur claire, les joints seront gris. Pour les profilés de couleur foncée, les joints seront noirs.

##### Exécution :

Les plans détails de tous les types de châssis et de portes ainsi que la façon d’ancrage dans le gros œuvre, doivent être présentés pour approbation à l’auteur du projet ou au maître d’ouvrage.

###### Fabrication

Les châssis et les portes doivent être réalisés par un constructeur agréé (certificat à présenter par le fournisseur des profilés).

Les châssis et les portes fabriqués doivent présenter, en ce qui concerne le classement d'étanchéité à l'eau et l'air ainsi que de la résistance au vent, un comportement tel que prévu par l'agrément technique (par l'UBAtc) du fournisseur des profilés.

###### Construction

Les niveaux des performances, concernant la résistance des coins soudés, sont testés conformément aux directives européennes (UEAtc). Il faut soumettre une contrainte de  rupture de minimum 35 N/mm² sous pression ou de 25 N/mm² en traction sans rupture totale au niveau de la soudure. 
Les assemblages en coin des profilés principaux, sciés en onglet, sont réalisés par soudage bout à bout sans apport de matériau.

Les assemblages en T sont raccordés mécaniquement.

Les bourrelets de soudure sont rainurés (profondeur max. 0,5 mm, largeur 2-3 mm) ou rabotés.

###### Application

La série de châssis se compose d’une gamme de haute qualité de profilés de fenêtre à minimum 5 chambres pour la nouvelle construction et la rénovation.  Cette série garantit une isolation thermique et acoustique ainsi qu’une étanchéité au vent et à l’eau optimale avec une sécurité accrue.

Choix de classes selon le tableau 6 de la NBN B 25-002-1 (2009).
Dans le cadre de l'obligation légale concernant le marquage CE sur les portes et fenêtres, qui est entrée en vigueur le 1er février 2010, les fabricants de fenêtres doivent munir toutes les portes et fenêtres d’un marquage CE et, pour chaque livraison, mettre à disposition les documents CE nécessaires, conformément à la norme BS EN 14351-1 + A1.
Ensuite, le fabricant de fenêtres reconnus doit avoir une déclaration de conformité CE délivré par l'Office, qui dit expressément:
- quels laboratoires notifiés (NOBO’s) sont impliqués dans l'évaluation initiale du produit.
- Que les produits commercialisés ont été évalués conformément aux exigences de la norme NBN EN 14351-1 + A1. Cette déclaration de conformité CE peut être simplement mise à la disposition des tiers sur simple demande.

###### Le drainage – la décompression

Un rejet d’eau est prévu sur le profilé d’ouvrant inférieur, dans les vantaux de fenêtres ouvrants vers l’intérieur. Celui-ci est fixé au profilé d’ouvrant à l’aide d’un profilé support continu clipsable en aluminium. Les embouts adaptés au jet d’eau seront prévus dans la même couleur ou dans une couleur correspondante dans le cas d’une imitation bois.
Les condensats, dans le cas d'un vitrage simple, et les infiltrations d’eau doivent être évacués via la chambre de drainage. En aucun cas via la chambre de renfort.
Le drainage du dormant comme de l'ouvrant s'effectuera par un minimum de 2 rainures de 27 x 5 mm. L'écart maximal entre 2 rainures est de 600 mm sur l'ouvrant côté feuillure de vitrage et de 1300 mm sur la face inférieure du profilé (ouverture visible).

Les traverses horizontales doivent être drainées aussi de la même manière.
Dans le cas d’une porte, uniquement l’ouvrant doit être drainé de la manière décrite ci-dessus.

En bas du châssis, un profilé de seuil est clipsé ou visser sur le dormant, ce qui donne la possibilité d’un drainage invisible. Et qui rend donc inutile l’utilisation des caches pour les rainures  de drainage. En face avant, le profilé de seuil est dans le même plan que le châssis ou dépasse de 10-20 mm du châssis.

Au moins un trou de décompression de 5 x 27 mm doit être prévu, tant dans le dormant, que dans l'ouvrant et que dans les traverses horizontales. L'écart maximal entre deux trous de décompression est de 1300 mm. Une autre possibilité peut être réalisée par une interruption du joint de 30 mm au milieu (il ne faut pas enlever tout le joint mais uniquement les lèvres du joint).

###### Vitrage

Le vitrage est posé conformément au descriptif de la NBN 23-002:2007 + A1 :2010 « Vitrerie »

Le vitrage se pose de l'intérieur. Si ce n'est pas possible, il faut poser les parcloses à l'extérieur et prendre des dispositions spéciales pour le drainage et la décompression de la feuillure. Aux coins, les parcloses seront sciées en onglet.

Le vitrage se pose à l’aide de cales de support et de distance en matériau synthétique. La largeur des cales de support et de distance est égale à l’épaisseur du vitrage augmenté de 2 mm.
L'indication de vitrage simple ou double sera portée sur le plan. L'épaisseur du vitrage dépend de la surface du châssis.

Les parcloses doivent être placées avec un retrait de 0,5 mm.

Le vitrage doit être équipé de petits bois à l’extérieur comme à l’intérieur. Le surface de vitrage où les petits bois sont posés, doit être dégraissée soigneusement. La fixation se fait à l’aide d’un autocollant double face prévu par le fournisseur des profilés. Ensuite les petits bois doivent être injectés d’un kit de silicone neutre de classe IV.

###### Quincaillerie

La quincaillerie doit être adaptée aux types de châssis. La quincaillerie est traitée contre la corrosion et doit être fixée à l’aide de vis autoforantes traitées contre la corrosion, conforme à la STS 52.3 ‘menuiseries extérieures en PVC’.
Les parties visibles de la quincaillerie (poignée, charnières) doivent être prévues dans la même couleur que les profilés principaux / dans une couleur correspondante.
La quincaillerie doit être présentée à l’auteur de projet ou au maître d’ouvrage pour l’approbation.

Les gâches de fermeture doivent être positionnées dans la zone sèche de battée de vitrage où elles sont à l’abri de la corrosion.

###### Aérateurs

Les aérateurs doivent être conformes à la norme NBN D50-001. La note de calcul doit être présentée.

###### La finition

Finition des châssis et portes

Profilé : Doit être du même fournisseur de profilés comme les profilés principaux.

Matériau : PVC non plastifié très résistant aux chocs.

Aspect : L’aspect de la moulure est moderne / décoratif.

Couleur : Identique à la couleur intérieure des profilés principaux des châssis et des portes.

Caractéristiques :
-Largeur : 7,5 cm / 10 cm
-Peuvent être cloués de manière invisible.

Montage :
-Clouer au mur intérieur une latte de bois.
-Placer une isolation étanche à l’air.
-Les profilés d'ébrasement des châssis et portes se glissent dans un profilé intermédiaire, lui-même clipsé sur le dormant des châssis et/ou portes.
-Clouer le profilé sur le côté coupe de la latte en bois.
-Clipser le profilé de chambranle sur l'ébrasement.  Pour que les ébrasements soient dans le même plan, l’utilisation des pièces de raccord est indispensable.

Coffre-rideau en PVC

Profilé : Doit être du même fournisseur de profilés comme les profilés principaux.

Matériau : PVC non plastifié très résistant aux chocs.

Couleur: Identique à la couleur intérieure des profilés principaux des châssis et des portes.

Caractéristiques :
-Prévu de 2 rails extrudés pour les galets de rideaux.
-Peut être clipsé au revêtement intérieur.

Montage :
-Vissé tous les 30 cm dans la lèvre spéciale pour fixation murale.
-Côtés fermés par des embouts en PVC dans la même couleur que les profilés principaux ou dans une couleur correspondante dans le cas d’une imitation bois.

Tablettes intérieures

Profilés : Les tablettes de fenêtres sont constituées de profilés creux extrudés en PVC non plastifié très résistant aux chocs. La rigidité des tablettes de fenêtres est garantie par des cloisons à intervalle régulier. L'extrusion est certifiée ISO 9001. L'épaisseur des tablettes de fenêtre est de +/- 20 mm. La face avant des tablettes de fenêtres est prévue d'un nez arrondi dont la  hauteur est de +/- 40 mm. La face inférieure des tablettes fenêtres est prévue de queues d'aronde qui garantissent une fixation solide en utilisant de la colle ou du mortier.

Matériau: La matière première est composée de 100% de PVC recyclé. Le compoundage est certifiée ISO 9001.

Finition des profilés : Les profilés sont équipés d'un film laminé de haute qualité (sauf pour le blanc signalisation dans la masse) . Le procédé est certifié ISO 9001. Le film montre un grain fin.

Couleurs dans la masse : Blanc signalisation

Couleurs filmées : Blanc signalisation / Blanc crème / Brun calvados / gris Carrare / Chêne rustique / Hêtre / Aluminium.

Embouts : Les embouts doivent être du même fournisseur que les tablettes de fenêtres et sont spécialement développés pour cette application. Les embouts sont plats. La forme est identique à la coupe transversale des tablettes de fenêtres. Les embouts sont munis d'une petite arête qui assure le recouvrement avec la tablette de fenêtre. Les embouts sont munis de nervures verticales pour que les embouts puissent se coincer sur les tablettes.

Construction: Coller / Presser dans le mortier (en utilisant les rainures ciment = queues d'aronde dans le profilé) Fixer avec pattes d'attaches pour radiateurs qui doivent être placées avec des intervalles de 60 cm au maximum. Si l'on utilise du mortier, il faut également en placer dans les queues d'aronde pour assurer un montage solide !

Placer au minimum à 10 cm de toute source de chaleur.

Saillie maximum 5 cm. Les joints doivent être comblés au moyen de silicone ou d’un profilé de finition.

Les extrémités sont terminées par les embouts assortis, colorés dans la masse.  Ceux-ci sont collés avec une colle PVC ou une colle de contact adaptée au PVC.

Les volets roulants traditionnels

Profilé : Le tablier de volet en position fermée ne peut pas montrer de luminosité.
La lame inférieure est un profilé spécifique muni d'un profilé de remplissage en PVC pour une fixation qualitative des arrêts. La lame inférieure comporte une rainure pour le joint de raccord avec le seuil de châssis.
Les lames de volet se rassemblent au moyen de crochets qui ont la fonction de charnière. Les coulisses sont des profilés en PVC équipés de brosses.

Matériau: Les volets roulants sont constitués de profilés creux, extrudés en PVC non plastifié très résistant aux chocs. Le compoundage est certifiée ISO 9001.

Caractéristiques des profilés:
Hauteur +/- 60 mm
Epaisseur +/- 14,5 mm
Résistance en traction 10 kg/m² au minimum
Double paroi avec 3 parois intermédiaires
Dessin courbé

Couleurs : Blanc signalisation, approchant RAL 9016. Le compound PVC doit avoir un agrément technique avec certification de l'UBAtc.

Exécution : A réaliser suivant les prescriptions de la note d’information technique 143 ‘Volets roulants pour habitations’ du CSTC.

Construction:
L'entrepreneur prendra sur place la mesure exacte du volet en fonction de la profondeur des coulisses. 
Sur une hauteur de 12 profilés, on pourra doter les lames d'ouvertures ovales destinées à atténuer la lumière du soleil pendant la journée.
Les lames de volet seront éventuellement renforcées par des profilés tubulaires en acier galvanisé, selon les instructions du fournisseur des profilés.
Le jeu latéral des lames dans les coulisses est selon les instructions du fournisseur des profilés de lames.

Les caissons volets roulants
Voir cahier des charges Deceuninck PROTEX

###### Pose des châssis et des portes

Les châssis et les portes seront posés conformément à la NBN B 25-002-1:2009 ‘menuiseries extérieures – prescriptions générales’, paragraphe 7.2.3 ‘placement de la menuiserie et au corrigé NBN B 25-002-1/AC:2011, à l'aide de pattes de fixation ou par fixation directe, suivant les prescriptions de la note d’information technique 188 ‘ pose des menuiseries extérieures’ du CSTC :

Ecart maximal entre points d'ancrage ou de fixation : 60 cm.

Ecart maximal à partir de l'angle intérieur du dormant : 15 cm.

Fixation à hauteur de chaque charnière et point de fermeture.

Deux fixations posées à 15 cm de l’angle intérieur de la traverse à hauteur des deux extrémités de la traverse.

Tolérances de pose conformément à la note d’information technique 188 ‘La pose des menuiseries extérieures’ du CSTC.
Entre le châssis, les ébrasements en PVC et le mur intérieur, il faut appliquer de l’isolation. L’isolation doit être telle que le joint soit étanche à l’air et assurer des performances thermique et acoustique. A l’extérieur, le raccord du châssis avec le mur se fait à l’aide d’un joint de silicone neutre de classe IV qui est posé sur une bande de mousse à cellules fermées ou avec une bande de mousse polyuréthane imprégnée d’un produit à base de paraffine chlorée, de résines synthétiques ou de cire et néoprène. La bande est pré-comprimée avant la pose et gonfle lentement jusqu’à 20 % de son épaisseur nominale.
Le film de protection doit être enlevé 3 mois après la pose des châssis au plus tard.

###### Contrôle

Un coin de châssis avec tous les accessoires comme profilés d’ébrasement, moulure, profilé de seuil, rejet d’eau, doit être présenté à l’auteur de projet avant la signature de l’attribution du marché. Toutes les quincailleries (poignées, rosettes) et accessoires doivent être présentés à l’auteur de projet avant la signature de l’attribution du marché. Ils sont adaptés en forme et dimensions aux profilés, aux dimensions des ouvrants et à la possibilité de manoeuvre par une personne.  Les échantillons restent à la disposition de l’auteur de projet jusqu’à la réception des travaux.

Les qualités des châssis sont testées sur un châssis choisi par l’auteur de projet et le maître d’ouvrage. Les frais sont à charge de l’entrepreneur. Les essais doivent être faits par un laboratoire agréé ou un banc d’essai agréé.

Avant le placement des châssis , la pose d’un châssis test doit être réalisée.  Ce châssis est sélectionné par le maître de l’ouvrage ou l’architecte. Et ensuite seulement, après l’approbation (par l’auteur de projet et le maître de l’ouvrage) du placement de ce châssis et de tous les profilés de finition accompagnants, les autres châssis peuvent être placés.

Le fabricant agréé par le fournisseur des profilés doit présenter un certificat de contrôle au niveau de la fabrication des châssis (SSK 1001)et le poseur doit présenter une attestation de contrôle concernant la pose des châssis et des portes (SSK 1002), délivré par un laboratoire accrédité (NOBO = notified bodie).  Ceci sous conditions suspensives.

###### Transport et le stockage des châssis et des portes

Le stockage et le transport des châssis et portes se feront verticalement, à distance du sol et du mur. Lors du transport et de la pose, on évitera les chocs et les coups.

#### 00.00.00A Châssis  QF  m²

n° d’ordre.  1

##### Application :

##### Nature du marché :

Quantité Fixe (QF)

##### Mesurage :

Unité de mesure :	m²

Code de mesurage :

#### 00.00.00B  Portes

Tous les chapitres ci-dessus sont d’application.

##### Matériau

Les portes doivent être renforcées à l’aide de tubes soudés en acier de 45x45x2mm. En plus, elles doivent être pourvues de raccords d’angle en PVC dans les coins. Les raccords d’angle se fixent dans les renforts acier tubulaires. Les raccords d’angle se soudent en ensemble avec les profilés d’ouvrant dans les coins. La dimension d’un ouvrant de porte est 1150(L)x2400(H) mm au maximum.

##### Exécution

En bas de l’ouvrant de la porte, il faut appliquer un rejet d’eau et une brosse d’étanchéité en nylon / une plinthe automatique montée dans la gorge européenne y compris les blocs de butée à monter sur le cadre.
Les extrémités du rejet d’eau sont terminées par une pièce d’injection à visser en PVC dur.

#### 00.00.00B1 Porte d’entrée QF  m²

n° d’ordre.  2

##### Exécution :

La commande de la porte se fait à l’aide d’une poignée à l’intérieur et une commande à clé à l’extérieur.

La porte est prévue des charnières tridimensionnelles (donc réglables en hauteur, largeur et profondeur) qui sont fixées aux renforts en acier galvanisé du dormant et de l'ouvrant. Le nombre et le positionnement des charnières dépendent des prescriptions du fournisseur de profilés et des prescriptions du fournisseur de quincaillerie.

La fermeture est à trois points au minimum, encastrée avec serrure à cylindre avec trois clés. Les cylindres ne peuvent pas dépasser plus que 2 mm. Pour répondre à cette demande, l’utilisation d’une rosace de sécurité peut être une solution.

Les parties visibles de la quincaillerie doivent être prévues dans la même couleur que les profilés principaux / dans une couleur correspondante.
La quincaillerie doit être présentée à l’auteur de projet ou au maître d’ouvrage pour l’approbation.

Heurtoir :
-Matière plastique / inox / *** (d’une valeur de  *** Eur)
-Fixation à trois vis
-Couleur et type à présenter à l’auteur de projet ou au maître d’ouvrage pour l’approbation.

Panneau de porte : Vitré / Panneau (d’une valeur de *** Eur)

###### Application :

###### Nature du marché :

Quantité Fixe (QF)

###### Mesurage :

Unité de mesure :	m²

Code de mesurage :

#### 00.00.00B2 Portes secondaires QF  m²

n° d’ordre.  3

##### Exécution :

La commande de la porte se fait à l’aide d’une poignée à l’intérieur et à l’extérieur.
La porte est prévue des charnières tridimensionnelles (donc réglables en hauteur, largeur et profondeur) qui sont fixées aux renforts en acier galvanisé du dormant et de l'ouvrant. Le nombre et le positionnement des charnières dépendent des prescriptions générales STS 52 / STS 53, des prescriptions du fournisseur de profilés et des prescriptions du fournisseur de quincaillerie.

La fermeture est une fermeture à trois points au minimum, encastrée avec serrure à cylindre avec trois clés. Les cylindres ne peuvent pas dépasser plus que 2 mm. Pour répondre à cette demande, l’utilisation rosace de sécurité peut être une solution.

Les parties visibles de la quincaillerie doivent être prévues dans la même couleur que les profilés principaux / dans une couleur correspondante.
La quincaillerie doit être présentée à l’auteur ou à l’architecte pour approbation.

Panneau de porte : Vitré / Panneau (d’une valeur de *** Eur)

###### Application :

###### Nature du marché :

Quantité Fixe (QF)

###### Mesurage :

Unité de mesure :	m²

Code de mesurage :